Vodovodní přípojka

Pro povolení vodovodní přípojky musí být na stavební úřad podáno:

- Žádost na územní souhlas – formulář obdržíte na stavebním úřadě

- Doklad potvrzující právo k pozemku či stavbě (list vlastnictví)

- Plná moc v případě, že za Vás vyřizuje územní souhlas jiná osoba.

- Souhlasy sousedů a obce s výstavbou na daném pozemku – parcelní čísla, jména a adresy všech vlastníků sousedních staveb podepsané na situačním výkresu

- Projektová dokumentace (PD) ve 2 vyhotoveních pro příslušný stavební úřad, není-li obecní úřad obce, jejíhož území se stavební záměr dotýká, předkládá se ve 3 vyhotoveních.

- V PD musí být navržena a popsána trasa vodovodní přípojky, způsob uložení potrubí přípojky, materiálové provedení přípojky, způsob napojení přípojky na veřejný vodovod, velikost a umístění vodoměru.

- Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k existenci sítí

- Vyjádření provozovatele vodovodu.

- Vyjádření obce.

Služby e-UtilityReport, která umožňuje hromadné vytvoření žádostí o vyjádření k existenci inženýrských sítí. Všem dotčeným správcům inženýrských sítí systém vygeneruje žádost a vybraným správcům rovnou elektronicky odešle.

http://cz.mawis.eu/stredocesky-kraj/

Obecné informace:

- Vodovodní přípojku zřizuje na své náklady vlastník vodovodní přípojky.

- Pro každou připojenou nemovitost se zásadně zřizuje samostatná vodovodní přípojka, včetně osazení vodovodní sestavy.

- Odběratel nesmí přímo spojovat vnitřní vodovod připojený na veřejný vodovodní řád s potrubím zásobeným z jiného zdroje.

- Připojení vodovodní přípojky na daný veřejný vodovodní řad může realizovat pouze provozovatel daného vodovodního řádu.

- Povinnost odběratele je dodržet podmínky umístění vodoměrné sestavy, způsobu napojení a trasy vodovodní přípojky dané provozovatelem příslušného vodovodního řadu.

- Pokud vnitřní vodovod nevyhovuje požadavkům provozovatele daného vodovodního řadu, je odběratel na písemné vyzvání provozovatele provést v přiměřené lhůtě potřebné úpravy.

- Odběratel musí umožnit bezpečný přístup a kontrolu vodoměrné sestavy dle požadavků provozovatele daného veřejného vodovodního řadu.

Na příslušném středisku vodovodů zákazník vyplní žádost ke zřízení vodovodní přípojky. Projektovou dokumentaci vodovodní přípojky a územní souhlas vezme sebou.